## Slide 1
Abbonati a DeepL Pro per poter modificare questa presentazione.
Visita www.DeepL.com/pro per scoprirne di più.

## Slide 2
Reti di computer: Un approccio dall'alto verso il basso 8th edizione Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020
Capitolo 7 Wireless e
Reti mobili
Notes: Storia della versione
8.0 (maggio 2020)
Tutte le diapositive riformattate per il formato 16:9
Tutte le diapositive sono state aggiornate al materiale dell'edizione 8 th
Utilizzo del font Calibri, anziché Gill Sans MT
Aggiungere MOLTE altre animazioni in tutto il percorso
font di intestazione più leggero
Materiale 4G/5G completamente aggiornato; rimossi i vecchi 2/2,5/3G
8.2 (luglio 2023). Modifiche rispetto alla versione 8.0:
aggiornamenti minori e aggiuntivi, tra cui la rimozione del linguaggio Bluetooth master/slave
espansione, grafica migliore sulle caratteristiche dei collegamenti wireless
ampliato, revisioni significative del materiale 4G/5G (ma non della mobilità)

## Slide 3: Schema del capitolo 7
Introduzione
Senza fili
Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
WiFi: LAN wireless 802.11

## Slide 4: Elementi di una rete wireless
rete cablata
infrastruttura

## Slide 5: Elementi di una rete wireless
rete cablata
infrastruttura
host wireless
laptop, smartphone, IoT
eseguire applicazioni
possono essere stazionari (non mobili) o mobili
  wireless non è sempre sinonimo di mobilità!

## Slide 6: Elementi di una rete wireless
rete cablata
infrastruttura
stazione base
tipicamente collegato alla rete cablata
relay - responsabile dell'invio di pacchetti tra la rete cablata e gli host wireless nella sua "area".
  ad esempio, torri cellulari, punti di accesso 802.11

## Slide 7: Elementi di una rete wireless
rete cablata
infrastruttura
collegamento wireless
tipicamente utilizzato per collegare i dispositivi mobili alla stazione base, utilizzato anche come collegamento di backbone
protocollo di accesso multiplo coordina l'accesso al collegamento
diverse velocità e distanze di trasmissione, bande di frequenza

## Slide 8: Caratteristiche dei collegamenti wireless selezionati
Interno
All'aperto
Medio raggio
all'aperto
Lungo raggio
all'aperto
10-30m
50-200m
200m-4Km
4Km-15Km
2 Mbps
4G LTE
802.11ac
802.11n
802.11g
802.11b
3,5 Gbps
600 Mbps
54 Mbps
11 Mbps
Bluetooth
802.11ax
14 Gbps
5G
10 Gbps
802.11 af,ah

## Slide 9: Elementi di una rete wireless
rete cablata
infrastruttura
modalità infrastruttura
la stazione base collega i cellulari alla rete cablata
handoff: il cellulare cambia la stazione base che fornisce la connessione alla rete cablata

## Slide 10: Elementi di una rete wireless
modalità ad hoc
nessuna stazione base
I nodi possono trasmettere solo ad altri nodi all'interno della copertura del collegamento.
i nodi si organizzano in una rete: si instradano tra loro

## Slide 11: Tassonomia delle reti wireless
salto singolo
più salti
infrastruttura
(ad esempio, gli AP)
no
infrastruttura
l'host si connette alla stazione base (WiFi, cellulare) che si connette a Internet più grande
nessuna stazione base, nessuna connessione a Internet più ampia (Bluetooth, reti ad hoc)
host potrebbe essere costretto a passare attraverso diversi nodi wireless per connettersi a un
Internet: rete mesh
nessuna stazione base, nessuna connessione a Internet. Può essere necessario un relè per raggiungere un altro nodo wireless MANET, VANET

## Slide 12: Schema del capitolo 7
Introduzione
Senza fili
Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
WiFi: LAN wireless 802.11

## Slide 13: Caratteristiche del collegamento wireless: fading (attenuazione)
  Il segnale radio wireless si attenua (perde potenza) durante la propagazione (perdita di percorso nello spazio libero).
Perdita di percorso nello spazio libero ~ (fd)2
f: frequenza
d: distanza
frequenza più alta o distanza più lunga
spazio libero più ampio
perdita di percorso
Notes: Figura di Wikipedia

## Slide 14: Caratteristiche del collegamento wireless: multipath
  propagazione multipla: il segnale radio si riflette sugli oggetti al suolo, sull'ambiente edificato, arrivando a destinazione in tempi leggermente diversi
linea di vista
(LOS) percorso
percorso riflesso
percorso riflesso

## Slide 15: Caratteristiche del collegamento wireless: multipath
  propagazione multipla: il segnale radio si riflette sugli oggetti al suolo, sull'ambiente edificato, arrivando a destinazione in tempi leggermente diversi
Tc : tempo di coerenza
Tempo di coerenza:
quantità di tempo in cui il bit è presente nel canale per essere ricevuto
influenza la massima velocità di trasmissione possibile, poiché i tempi di coerenza non possono sovrapporsi
inversamente proporzionale a
  frequenza
  velocità del ricevitore
trasmesso
impulsi
ricevuto
impulso
ricevuto
Impulso LOS
ricevuto
multipath
impulsi
tempo
tempo
ricevuto
Impulso LOS
ricevuto
multipath
impulsi

## Slide 16: Caratteristiche del collegamento wireless: rumore
interferenze da altre fonti sulle frequenze della rete wireless: motori, elettrodomestici, ecc.
SNR: rapporto segnale/rumore
  SNR più ampio - più facile estrarre il segnale dal rumore (una "cosa buona")
Confronto tra SNR e BER
  dato il livello fisico: aumentare la potenza -> aumentare l'SNR->ridurre il BER
  L'SNR può cambiare con la mobilità: adattare dinamicamente il livello fisico (tecnica di modulazione, velocità).
10
20
30
40
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4

## Slide 17: Caratteristiche del collegamento wireless: terminali nascosti
A
B
C
Problema del terminale nascosto
B, A si ascoltano a vicenda
B, C si ascoltano a vicenda
A, C non possono sentirsi a vicenda significa che A, C non sono consapevoli della loro interferenza in B
A
B
C
Segnale di A
forza
spazio
Segnale di C
forza
L'attenuazione causa anche "terminali nascosti".
B, A si ascoltano a vicenda
B, C si ascoltano a vicenda
A, C non possono sentirsi reciprocamente interferendo in B

## Slide 18: Schema del capitolo 7
Introduzione
Senza fili
Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
WiFi: LAN wireless 802.11

## Slide 19: LAN senza fili IEEE 802.11
Standard IEEE 802.11 | Anno | Velocità massima di trasmissione dati | Gamma | Frequenza
802.11b | 1999 | 11 Mbps | 30 m | 2,4 Ghz
802.11g | 2003 | 54 Mbps | 30m | 2,4 Ghz
802.11n (WiFi 4) | 2009 | 600 | 70m | 2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5) | 2013 | 3,47Gpbs | 70m | 5 Ghz
802.11ax (WiFi 6) | 2020 (scadenza) | 14 Gbps | 70m | 2.4, 5 Ghz
802.11af | 2014 | 35 - 560 Mbps | 1 Km | bande TV non utilizzate (54-790 MHz)
802.11ah | 2017 | 347Mbps | 1 Km | 900 Mhz
utilizzano tutti CSMA/CA per l'accesso multiplo e hanno versioni per stazioni base e reti ad-hoc.

## Slide 20: Architettura LAN 802.11
l'host wireless comunica con la stazione base
  stazione base = punto di accesso (AP)
Il Basic Service Set (BSS) (alias "cella") in modalità infrastruttura contiene:
  host wireless
  punto di accesso (AP): stazione base
  modalità ad hoc: solo host
BSS 1
BSS 2
Internet
interruttore
o router

## Slide 21: 802.11: Canali
spettro diviso in canali a diverse frequenze
  L'amministratore dell'AP sceglie la frequenza per l'AP
  possibile interferenza: il canale può essere lo stesso scelto dall'AP vicino!
Esempio: 2,4 GHz
Notes: Ricordiamo che l'802.11 opera nella gamma di frequenza compresa tra 2,4 GHz e 2,4835 GHz. All'interno di questa banda di 85 MHz, l'802.11 definisce 11 canali parzialmente sovrapposti.

## Slide 22: 802.11: Associazione
host in arrivo: deve associarsi a un AP
  scansiona i canali, ascoltando i beacon frame contenenti il nome dell'AP (SSID) e l'indirizzo MAC
  seleziona l'AP con cui associarsi
  può eseguire l'autenticazione [Capitolo 8].
  Poi di solito si esegue il DHCP per ottenere l'indirizzo IP nella sottorete dell'AP.
BSS

## Slide 23: 802.11: scansione passiva/attiva
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
3
1
scansione passiva:
frame beacon inviati dagli AP
frame di richiesta di associazione inviato: H1 all'AP selezionato
associazione Frame di risposta inviato dall'AP selezionato a H1
AP 2
AP 1
H1
BBS 2
BBS 1
1
2
2
3
4
scansione attiva:
Trasmissione del frame di richiesta di sonda da H1
Frame di risposta alla sonda inviati dagli AP
Invio di un frame di richiesta di associazione: H1 all'AP selezionato
Frame di risposta all'associazione inviato dall'AP selezionato a H1

## Slide 24: IEEE 802.11: accesso multiplo
evitare collisioni: 2 nodi+ che trasmettono contemporaneamente
802.11: CSMA - rilevamento prima della trasmissione
  non si scontrino con la trasmissione rilevata da un altro nodo
802.11: nessun rilevamento di collisione!
  difficile rilevare le collisioni: segnale di trasmissione elevato, segnale ricevuto debole a causa del fading
  non è in grado di percepire tutte le collisioni in ogni caso: terminale nascosto, fading
  obiettivo: evitare le collisioni: CSMA/Evitazione delle collisioni
spazio
A
B
C
A
B
C
Segnale di A
forza
Segnale di C
forza

## Slide 25: Protocollo MAC IEEE 802.11: CSMA/CA
Mittente 802.11
1 se il canale di senso è inattivo per DIFS allora
  trasmettere l'intero fotogramma (senza CD)
mittente
ricevitore
DIFS
dati
SIFS
ACK
Ricevitore 802.11
se il frame è stato ricevuto OK
restituire ACK dopo SIFS (ACK necessario a causa del problema del terminale nascosto)
2 se il canale di rilevamento è occupato allora
  avvio del tempo di backoff casuale
  il timer conta alla rovescia mentre il canale è inattivo
  trasmettere alla scadenza del timer
  se non c'è ACK, aumentare l'intervallo di backoff casuale, ripetere 2

## Slide 26: Evitare le collisioni (altro)
idea: il mittente "riserva" l'uso del canale per i frame di dati utilizzando piccoli pacchetti di prenotazione
il mittente trasmette prima un piccolo pacchetto di richiesta di invio (RTS) alla BS
  Gli RTS possono ancora scontrarsi l'uno con l'altro (ma sono corti)
BS trasmette CTS in chiaro in risposta a RTS
CTS ascoltato da tutti i nodi
  il mittente trasmette il frame di dati
  altre stazioni rinviano le trasmissioni

## Slide 27: Evitare le collisioni: Scambio RTS-CTS
AP
A
B
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATI (A)
ACK(A)
ACK(A)
collisione di prenotazione
rinviare
tempo

## Slide 28: Telaio 802.11: indirizzamento
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
Indirizzo 1: indirizzo MAC dell'host wireless o dell'AP che deve ricevere questo frame
Indirizzo 4: utilizzato solo in modalità ad hoc
telaio
controllo
durata
indirizzo
1
indirizzo
2
indirizzo
4
indirizzo
3
carico utile
CRC
seq
controllo
Indirizzo 2: indirizzo MAC
di host o AP wireless
trasmissione di questo frame
Indirizzo 3: indirizzo MAC dell'interfaccia del router a cui è collegato l'AP

## Slide 29: Telaio 802.11: indirizzamento
Internet
H1
R1
Indirizzo MAC AP
indirizzo 1
indirizzo 2
indirizzo 3
Telaio WiFi 802.11
R1 Indirizzo MAC
H1 Indirizzo MAC
R1 Indirizzo MAC
Indirizzo MAC dest
Indirizzo sorgente MAC
802.3 Cornice Ethernet
H2 Indirizzo MAC

## Slide 30: Telaio 802.11: indirizzamento
2
2
6
6
6
2
6
0 - 2312
4
telaio
controllo
durata
indirizzo
1
indirizzo
2
indirizzo
4
indirizzo
3
carico utile
CRC
seq
controllo
durata della riserva
tempo di trasmissione (RTS/CTS)
sequenza di frame # (per un trasferimento dati affidabile)
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
tipo
da
AP
sottotipo
a
AP
di più
frammento
WEP
di più
dati
potenza
mgt
riprovare
rsvd
protocollo
versione
tipo di frame (RTS, CTS, ACK, dati)

## Slide 31: 802.11: funzionalità avanzate
Adattamento del tasso
la stazione base, il cellulare cambia dinamicamente la velocità di trasmissione (tecnica di modulazione del livello fisico) quando il cellulare si sposta, l'SNR varia
10
20
30
40
SNR(dB)
BER
10-1
10-2
10-3
10-5
10-6
10-7
10-4
QAM256 (8 Mbps)
QAM16 (4 Mbps)
BPSK (1 Mbps)
punto operativo
1. SNR diminuisce, BER aumenta quando il nodo si allontana dalla stazione base
2. Quando il BER diventa troppo alto, si passa a una velocità di trasmissione inferiore ma con un BER più basso

## Slide 32: 802.11: funzionalità avanzate
gestione dell'energia
nodo-AP: "Vado a dormire fino al prossimo fotogramma".
  L'AP sa che non deve trasmettere frame a questo nodo.
  il nodo si sveglia prima del prossimo frame di beacon
beacon frame: contiene l'elenco dei cellulari con frame AP-mobile in attesa di essere inviati
  il nodo rimane sveglio se devono essere inviati frame AP-mobile; altrimenti dorme di nuovo fino al prossimo frame beacon

## Slide 33: Schema del capitolo 7
Introduzione
Senza fili
Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
WiFi: LAN wireless 802.11
Bluetooth

## Slide 34: Reti personali: Bluetooth
diametro inferiore a 10 m
sostituzione dei cavi (mouse, tastiera, cuffie)
ad hoc: nessuna infrastruttura
2,4-2,5 GHz banda radio ISM, fino a 3 Mbps
controllore master / dispositivi client:
  il master esegue il polling dei client, concede le richieste di trasmissione dei client
raggio di
copertura
C
C
C
P
P
P
P
M
C
controllore master
dispositivo client
dispositivo parcheggiato (inattivo)
P
M

## Slide 35: Reti personali: Bluetooth
TDM, slot sec. 625 msec
FDM: il mittente utilizza 79 canali di frequenza in ordine noto, pseudo-casuale, da slot a slot (spettro diffuso).
  altri dispositivi/apparecchiature non in piconet interferiscono solo in alcuni slot
modalità parcheggiata: i client possono "andare a dormire" (parcheggiarsi) e risvegliarsi successivamente (per preservare la batteria)
bootstrapping: i nodi si auto-assemblano (plug and play) in piconet
raggio di
copertura
C
C
C
P
P
P
P
M
C
controllore master
dispositivo client
dispositivo parcheggiato (inattivo)
P
M